Come Smontare Un Blocco Motore

Per prima cosa bisogna smontare il variatore o la frizione. (dipende dal modello se a puleggia o a variatore)

Per il variatore si procede cosi:

Munirsi di una chiave da 24 e di un cacciavite a taglio

Dietro al dado da 24 c’è una rondella, se fate caso è battuta su di un lato per evitare che il dado si sfili.

Piegare la rondella in modo da permettere la rotazione del dado.

Infilare la chiave da 24 sul dado e il cacciavite a taglio nelle alette del volano.

Assicurarsi che il cacciavite tenga fermo il volano e il variatore senza farli ruotare.

Agire con forza sulla chiave da 24 tenendo il cacciavite ben saldo e svitare la rondella.

Tolta la rondella sfilare il variatore e tutti i suoi componenti.

Per la frizione di ciclomotori a puleggia fissa l operazione è analoga ma al posto di una 24 occorre usare una chiave da 13.

Per procedere bisogna allentare i dadi della marmitta, prima sul collettore e poi sull’attacco posteriore, rispettivamente usando una chiave da 10 (avvolte 11) e una da 13.

Poi bisogna allentare i dadi del carburatore e sfilarlo, togliere il cavo del decompressore e staccare i cavi dell elettronica, la bobina, la pipetta della candela, il pianale di lamiera sotto al motore.

Poi allentare i dadi da 10 dei supporti motore, uno situato vicino al carburatore e gli altri due che sono dei prigionieri sono verso il cilindro.

Una volta allentato tutto ruotare il motore verso il basso…

…e poi verso sinistra.

Cosi ora avrete il blocco smontato.

Porre il blocco in verticale su una morza.

Prendere una chiave da 11 e allentare i dadi sulla testata incrociando.

Sfilare testata e cilindro…..

…. E rimuovere gli anellini seeger con delle pinze a becchi fini, poi sfilare lo spinotto , senza fare troppa forza per non piegare la biella.

Se si vuole rimontare un nuovo cilindro e nuovo pistone, l’operazione va eseguita al contrario, avendo cura di chiudere le fasce con le mani per far entrare il pistone nel cilindro, e di montare in modo corretto i seeger nella loro sede.

Poi serrare i dadi di testa rimettendo le rondelle e incrociando, per avere una chiusura della testa uniforme.

by  Alevena92